## Slide 1: Эксперементальные методы исследования частиц

## Slide 2
Экспериментальные методы исследования частиц
Счётчик Гейгера
Камера Вильсона
Пузырьковая камера
Фотографические
эмульсии
Сцинтилляционный
метод
Ионизационная
камера

## Slide 3: Газоразрядный счётчик Гейгера
+
-
R
К усилителю
Стеклянная трубка
Анод
Катод
В газоразрядном счетчике имеются катод в виде цилиндра и анод в виде тонкой проволоки по оси цилиндра. Пространство между катодом и анодом заполняется специальной смесью газов. Между катодом и анодом прикладывается напряжение.

## Slide 4: Применение счётчика
Счётчик Гейгера применяется в основном для регистрации фотонов и y- квантов.
Счётчик регистрирует почти все падающие в него электроны.
Регистрация сложных частиц затруднена.

## Slide 5: Вильсон Чарлз Томсон Рис
Вильсон- английский физик, член Лондонского королевского общества. Изобрёл в 1912 г прибор для наблюдения и фотографирования следов заряжённых частиц, впоследствии названную камерой Вильсона (Нобелевская премия, 1927).

## Slide 6: Камера Вильсона
Камеру Вильсона можно назвать “окном” в микромир. Она представляет собой герметически закрытый сосуд, заполненный парами воды или спиртами близкими к насыщению.
Стеклянная
пластина
поршень
вентиль

## Slide 7
Если частицы проникают в камеру, то на её пути возникают капельки
воды. Эти капельки образуют видимый след пролетевшей частицы- трек. По длине трека можно определить энергию частицы, а по числу капелек на единицу длины оценивается её скорость. Трек имеет кривизну.

## Slide 8: Пузырьковая камера
При понижении давления жидкость в камере переходит в перегретое состояние.
поршень