## Slide 1: Применение закона равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики
22.03.2008г.
Бучкина Е.А., учитель физики Воскресенской ООШ

## Slide 2: Блоки
<number>
Неподвижный блок
Подвижный блок
Notes: <number>
Слайд 2. Блок представляет собой устройство, имеющее форму колеса с жёлобом, по которому пропускают верёвку, трос или цепь. Блоки бывают неподвижные (щелчок мышью) и подвижные (щелчок мышью)
Подвижный и неподвижный блок такие же древние механизмы, как и рычаги. Уже в 212 г.до н.эры с помощью крюков и захватов, соединенных с блоками, Сиракузы захватывали у римлян средства осады. Сооружением военных машин и обороной города руководил Архимед.

## Slide 3: Неподвижный блок
<number>
О
А
В
ОА=ОВ=r
Notes: <number>
Слайд 3. У неподвижного блока ось закреплена и при подъёме грузов не поднимается и не опускается. Неподвижный блок можно рассматривать как равноплечий рычаг (щелчок мышью), у которого плечи равны радиусу колеса (щелчок мышью): ОА=ОВ=r. Такой блок не даёт выигрыша в силе (F1=F2), но позволяет менять направление действия силы (щелчок мышью), что иногда необходимо.

## Slide 4: Подвижный блок
<number>
О
А
В
Notes: <number>
Слайд 4. У подвижного блока ось не закреплена и поднимается и опускается вместе с грузом. Давайте посмотрим на соответствующий ему рычаг (щелчок мышью): О – точка опоры рычага, ОА – плечо силы Р и ОВ – плечо силы F. Так как плечо ОВ в 2 раза больше плеча ОА, то сила F в 2 раза меньше силы Р (щелчок мышью):F=Р/2. Таким образом, подвижный блок даёт выигрыш в силе в 2 раза. С древних времён (щелчок мышью)подвижный блок применялся для уравновешивания небольшой силой силу, в 2 раза большую.

## Slide 5: Комбинация блоков
<number>
Notes: <number>
Слайд 5. На практике часто применяют комбинацию подвижного блока с неподвижным (щелчок мышью). Неподвижный блок(щелчок мышью) позволяет изменить направление действия силы, а подвижный (щелчок мышью) – получить двукратный выигрыш в силе.

## Slide 6: Равенство работ при использовании рычага
<number>
При использовании рычага выигрыша в работе не получают
Notes: <number>
Слайд 6. О том, что рычаги, блоки и прессы позволяют получить выигрыш в силе, вы уже знаете. Однако "даром" ли дается такой выигрыш? Взгляните на рисунок (щелчок мышью). На нем ясно видно, что при пользовании рычагом более длинный его конец проходит больший путь. Таким образом, получив выигрыш в силе, мы получаем проигрыш в расстоянии. Это значит, что, поднимая маленькой силой груз большого веса, мы вынуждены совершать большое перемещение. Измерив эти пути и модули сил, мы получим, что пути, пройденные точками приложения сил на рычаге, обратно пропорциональны силам(щелчок мышью). Таким образом, действуя на длинное плечо рычага, мы выигрываем в силе, но при этом во столько же раз проигрываем в пути.
Произведение силы F на путь S есть работа. Значит (щелчок мышью), А1=А2. Итак, при использовании рычага выигрыша в работе не получают.

## Slide 7: Равенство работ при использовании неподвижного блока
<number>
О
А
В
Notes: <number>
Слайд 7. Не даёт выигрыша в работе и неподвижный блок. Пути, проходимые точками приложения сил F1 и F2, одинаковы, одинаковы и силы, а значит, одинаковы и работы.

## Slide 8: Равенство работ при использовании подвижного блока
<number>
Получая выигрыш в силе в 2 раза, проигрывают в 2 раза в пути
Notes: <number>
Слайд 8. Проиллюстрируем равенство работ на примере подвижного блока. Для этого проделаем опыт. Пусть, например, мы имеем груз весом 4 Н. Прикрепим его к крючку подвижного блока и начнем поднимать вверх. Поскольку блок является подвижным, то он даст нам выигрыш в силе в 2 раза, то есть динамометр, прикрепленный к нити, покажет не 4 Н, а лишь 2 Н. Допустим, мы хотим поднять груз на высоту 10 см. Проделывая это действие, мы обнаружим, что конец верёвки, к которому прикреплён динамометр, переместился не 10, а целых 20 сантиметров. Итак, выиграв в силе в два раза, мы во столько же раз проиграли в пути (щелчок мышью).

## Slide 9: «Золотое правило» механики
<number>
Во сколько раз механизм дает выигрыш в силе, во столько же раз получается проигрыш в расстоянии
Notes: <number>
Слайд 9. Еще древним было известно правило, применимое не только к рычагу, но и ко всем механизмам (щелчок мышью): во сколько раз механизм дает выигрыш в силе, во столько же раз получается проигрыш в расстоянии. Этот закон получил название "золотого правила" механики. Многовековая практика показала, что ни один из простых механизмов не даёт выигрыша в работе. Применяют же различные механизмы для того, чтобы в зависимости от условий работы выигрывать в силе или в пути.