## Slide 1
Выполнила ученица 10 класса Шек Екатерина.
Статистика.
Равновесие тел.

## Slide 2: СТАТИКА – раздел механики, изучающий условия равновесия сил.

## Slide 3: РАВНОВЕСИЕ ТЕЛ
«Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю.»
Архимед

## Slide 4: Условия равновесия.
I условие равновесия:
Тело находится в равновесии, если геометрическая сумма внешних сил, приложенных к телу, равна нулю.
∑F=0.
II условие равновесия:
Сумма моментов сил, действующих по часовой стрелке, должна равняться сумме моментов сил, действующих против часовой стрелки.
∑ Mпо час.=∑ Mпротив час.
М = F l, где М – момент силы, F - сила, l – плечо силы – кратчайшее расстояние от точки опоры до линии действия силы.

## Slide 5: Центр тяжести тела.
Центр тяжести тела- это точка, через которую проходит равнодействующая всех параллельных сил тяжести, действующих на отдельные элементы тела.
        Найти центр тяжести данных фигур.

## Slide 6
ВИДЫ РАВНОВЕСИЯ
Устойчивое
Неустойчивое
Безразличное

## Slide 7
Если на тело, имеющее опору, действуют уравновешивающие силы, то тело находится в положении равновесия.

## Slide 8
При отклонении тела от положения равновесия нарушается и равновесие сил. Если тело под действием равнодействующей силы возвращается в исходное положение, то это - устойчивое равновесие.
Если же тело под действием равнодействующей силы, ещё сильнее отклоняется от положения равновесия, то это - неустойчивое равновесие.

## Slide 9
Возможен случай, когда при любом положении тела, равновесие сил сохраняется. Это состояние называется безразличным равновесием.

## Slide 10: Вывод:
Равновесие устойчиво, если при малом отклонении от положения равновесия есть сила, стремящаяся вернуть его в это положение.
Устойчиво такое положение, в котором его потенциальная энергия минимальна.

## Slide 12
Если центр тяжести находится выше точки опоры, то в этом случае осуществить равновесие сил практически невозможно. При малейшем отклонении карандаша от вертикального положения, его центр тяжести понижается и карандаш падает.

## Slide 13
В случае если центр тяжести расположен ниже точки опоры, равновесие тела или системы тел – устойчивое. При отклонении тела, центр тяжести повышается, и тело возвращается в исходное состояние.

## Slide 14
Равновесие тела, имеющего точку опоры ниже центра тяжести , неустойчиво. Но равновесие может восстанавливаться путём смещения точки опоры тела в сторону смещения центра тяжести.

## Slide 15
Хождение на ходулях (две точки опоры или линия опоры) осуществляется путём непрерывного смещения центра тяжести относительно линии, соединяющей точки опоры(АВ).

## Slide 16
По положению центра тяжести можно судить о виде равновесия. Например езда эквилибриста по канату на велосипеде с противовесом является примером устойчивого равновесия.

## Slide 17: Вывод:
  Для устойчивости тела, находящегося на одной точке или линии опоры необходимо, чтобы центр тяжести находился ниже точки (линии) опоры.

## Slide 19
Под площадью опоры понимают площадь соприкосновения тела с опорой или площадь, ограниченную возможными осями, относительно которых может происходить опрокидывание ( поворот) тела под действием внешних сил.

## Slide 20
Fт
Fт
Если при отклонении тела, имеющего площадь опоры, происходит повышение центра тяжести, то равновесие будет устойчивым. При устойчивом равновесии вертикальная прямая, проходящая через центр тяжести, всегда будет проходить через площадь опоры.

## Slide 21
Fт
Fт
Fт
Fт
Fт
Два тела, у которых одинаковы вес и площадь опоры, но разная высота, имеют разный предельный угол наклона . Если этот угол превысить, то тела опрокидываются.
A = Fт h

## Slide 22
Fт
Fт
Fт
Fт
Fт
A = Fт h
При более низком положении центра тяжести необходимо затратить большую работу для опрокидывания тела. Следовательно работа по опрокидыванию может служить мерой его устойчивости.

## Slide 23
Fт
Fт
Fт
Fт
Fт
Неустойчивое равновесие
Устойчивое равновесие

## Slide 24
Чем ниже центр тяжести корабля, тем больше его устойчивость.

## Slide 25
Чтобы увеличить устойчивость машин на поворотах, полотно дороги наклоняют в сторону поворота.

## Slide 26: Вывод:
1. Устойчиво то тело, у которого площадь опоры больше.
2. Из двух тел одинаковой площади устойчиво то, у которого центр тяжести расположен ниже, т.к. его можно отклонить без опрокидывания на большой угол.

## Slide 27: Почему Пизанская башня стоит под наклоном и не падает?

## Slide 28: Почему «Ванька-встанька» возвращается в положение равновесия при любом наклоне игрушки?

## Slide 29: Каким образом сохраняют равновесие велосипедисты и мотоциклисты?

## Slide 30: Выводы
Существует три вида равновесия: устойчивое, неустойчивое, безразличное.
Устойчиво положение тела, в котором его потенциальная энергия минимальна.
Устойчивость тел на плоской поверхности тем больше, чем больше площадь опоры и ниже центр тяжести.